## Slide 1
Dockerで体験する富岳のアーキテクチャ「AArch64」ハンズオン
第13回 HPC-Phys 勉強会
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺宙志
https://github.com/kaityo256/xbyak_aarch64_handson
ハンズオン資料

## Slide 2
本ハンズオンの構成
事前準備編
  Dockerイメージのビルド
  SVEとXbyakの説明
ハンズオン編
  動作確認
  組み込み関数編
  Xbyak編

## Slide 3
Dockerイメージのビルド
ハンズオン資料「ハンズオン編」「Dockerイメージのビルド」
git clone https://github.com/kaityo256/xbyak_aarch64_handson.git
cd xbyak_aarch64_handson
適当な場所でリポジトリをクローン
Dockerイメージをビルド(3～5分くらい)
cd docker
make

## Slide 4
富岳でやりたい人
適当な場所(~/github)でリポジトリをクローン
ハンズオン資料「富岳実機での動作」
cd github
git clone --recursive https://github.com/kaityo256/xbyak_aarch64_handson.git
インタラクティブキューに入ってXbyakのビルド
cd xbyak_aarch64_handson
# ここでインタラクティブキューに入る
cd xbyak_aarch64/
make
環境変数の設定
export XBYAK_PATH=~/github/xbyak_aarch64_handson/xbyak_aarch64
export CPLUS_INCLUDE_PATH=$XBYAK_PATH
export LIBRARY_PATH=$XBYAK_PATH/lib
組み込み関数はFCC、Xbyakは g++ filename.cpp -lxbyak_aarch64でビルドできる

## Slide 5
富岳概要
ノード数：158976
ネットワーク： Tofu (24,23,24,2,3,2)
1CPU/1ノード
4CMG + 2アシスタントコア/1CPU
12 core/ 1CMG
ISA: Armv8.2-A + SVE

## Slide 6
富岳概要
ノード数：158976
ネットワーク： Tofu (24,23,24,2,3,2)
1CPU/1ノード
4CMG + 2アシスタントコア/1CPU
12 core/ 1CMG
ISA: Armv8.2-A + SVE
プログラマから見た
この辺はMPI
この辺はOpenMP
ここをどうするか？

## Slide 7
CPUコアの性能
※ 演算にはレイテンシがあるが、パイプライン処理により「理想的には」
1サイクルに1演算できる(スループット)
性能
動作
周波数
コア数
同時命令
発行数
SIMD
=
x
x
x
富岳の場合(倍精度)
2GHz
48
4
8
(2 x 積和)
x
x
x
=
3072GF

## Slide 8
CPUコアの性能
性能
動作
周波数
コア数
同時命令
発行数
SIMD
=
x
x
x
ここを上げたい
ここはもう無理
ここも多分無理
ここを増やす
(メニーコア)
ここを増やす
(幅広SIMD)

## Slide 9
SIMD幅を伸ばす
x86の場合
xmm
ymm
zmm
128 bit
256 bit
512 bit
順調に倍々ゲームで増えてきた

## Slide 10
SIMD幅を伸ばす
zmm
ymm
xmm
SIMD幅が伸びても下位を同じ名前でアクセスできるようにする
後方互換性を保つ
古いコードは、広くなったSIMD幅を
活かせない

## Slide 11
SIMD幅を伸ばす
SIMD幅が伸びるたびにコードを
書き直し。なんとかならないかな…
SIMD幅を固定しない命令セットに
すればよいのでは？

## Slide 12
SVEとは何か？
Scalable 幅を固定しない
Vector SIMDの
Extension 追加命令セット
特徴：Predicate-centric Approach
命令ごとにどの要素を使うかをマスク処理できる

## Slide 13
マスク処理
11個のデータを4つずつ処理したい
普通にやると3個余る
余りをスカラループで回す
→ベクトル2回転+スカラー3回転
ベクトル処理
ベクトル処理
スカラー処理

## Slide 14
マスク処理
プレディケートレジスタにより、どの要素をロードするか指定
ベクトル3回転で済む

## Slide 15
SVEの概要
スケーラブルなSIMD幅
スケーラブルなコードを書いておけば、将来SIMD幅が増えたハードウェアで実行した時に、その恩恵を受けることができる
Predicate-centric Approach
ほぼ全ての命令にプレディケートレジスタを指定でき、どの要素にどんな命令を実行するか細かく指定できる

## Slide 16
SVEをどう使うか？
コンパイラに任せる
ディレクティブを指定する
組み込み関数で書く
Xbyakで書く
フルアセンブリで組む
高レイヤ (楽だが細かい調整が難しい)
低レイヤ (細かく調整できるが大変)

## Slide 17
組み込み関数