## Slide 1
Dockerで体験する富岳のアーキテクチャ「AArch64」ハンズオン
第13回 HPC-Phys 勉強会
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺宙志
https://github.com/kaityo256/xbyak_aarch64_handson
ハンズオン資料

## Slide 2
本ハンズオンの構成
事前準備編
  Dockerイメージのビルド
  SVEとXbyakの説明
ハンズオン編
  動作確認
  組み込み関数編
  Xbyak編

## Slide 3
Dockerイメージのビルド
ハンズオン資料「ハンズオン編」「Dockerイメージのビルド」
git clone https://github.com/kaityo256/xbyak_aarch64_handson.git
cd xbyak_aarch64_handson
適当な場所でリポジトリをクローン
Dockerイメージをビルド(3～5分くらい)
cd docker
make

## Slide 4
富岳でやりたい人
適当な場所(~/github)でリポジトリをクローン
ハンズオン資料「富岳実機での動作」
cd github
git clone --recursive https://github.com/kaityo256/xbyak_aarch64_handson.git
インタラクティブキューに入ってXbyakのビルド
cd xbyak_aarch64_handson
# ここでインタラクティブキューに入る
cd xbyak_aarch64/
make
環境変数の設定
export XBYAK_PATH=~/github/xbyak_aarch64_handson/xbyak_aarch64
export CPLUS_INCLUDE_PATH=$XBYAK_PATH
export LIBRARY_PATH=$XBYAK_PATH/lib
組み込み関数はFCC、Xbyakは g++ filename.cpp -lxbyak_aarch64でビルドできる

## Slide 5
富岳概要
ノード数：158976
ネットワーク： Tofu (24,23,24,2,3,2)
1CPU/1ノード
4CMG + 2アシスタントコア/1CPU
12 core/ 1CMG
ISA: Armv8.2-A + SVE

## Slide 6
富岳概要
ノード数：158976
ネットワーク： Tofu (24,23,24,2,3,2)
1CPU/1ノード
4CMG + 2アシスタントコア/1CPU
12 core/ 1CMG
ISA: Armv8.2-A + SVE
プログラマから見た
この辺はMPI
この辺はOpenMP
ここをどうするか？

## Slide 7
CPUコアの性能
※ 演算にはレイテンシがあるが、パイプライン処理により「理想的には」
1サイクルに1演算できる(スループット)
性能
動作
周波数
コア数
同時命令
発行数
SIMD
=
x
x
x
富岳の場合(倍精度)
2GHz
48
4
8
(2 x 積和)
x
x
x
=
3072GF

## Slide 8
CPUコアの性能
性能
動作
周波数
コア数
同時命令
発行数
SIMD
=
x
x
x
ここを上げたい
ここはもう無理
ここも多分無理
ここを増やす
(メニーコア)
ここを増やす
(幅広SIMD)

## Slide 9
SIMD幅を伸ばす
x86の場合
xmm
ymm
zmm
128 bit
256 bit
512 bit
順調に倍々ゲームで増えてきた

## Slide 10
SIMD幅を伸ばす
zmm
ymm
xmm
SIMD幅が伸びても下位を同じ名前でアクセスできるようにする
後方互換性を保つ
古いコードは、広くなったSIMD幅を
活かせない

## Slide 11
SIMD幅を伸ばす
SIMD幅が伸びるたびにコードを
書き直し。なんとかならないかな…
SIMD幅を固定しない命令セットに
すればよいのでは？

## Slide 12
SVEとは何か？
Scalable 幅を固定しない
Vector SIMDの
Extension 追加命令セット
特徴：Predicate-centric Approach
命令ごとにどの要素を使うかをマスク処理できる

## Slide 13
マスク処理
11個のデータを4つずつ処理したい
普通にやると3個余る
余りをスカラループで回す
→ベクトル2回転+スカラー3回転
ベクトル処理
ベクトル処理
スカラー処理

## Slide 14
マスク処理
プレディケートレジスタにより、どの要素をロードするか指定
ベクトル3回転で済む

## Slide 15
SVEの概要
スケーラブルなSIMD幅
スケーラブルなコードを書いておけば、将来SIMD幅が増えたハードウェアで実行した時に、その恩恵を受けることができる
Predicate-centric Approach
ほぼ全ての命令にプレディケートレジスタを指定でき、どの要素にどんな命令を実行するか細かく指定できる

## Slide 16
SVEをどう使うか？
コンパイラに任せる
ディレクティブを指定する
組み込み関数で書く
Xbyakで書く
フルアセンブリで組む
高レイヤ (楽だが細かい調整が難しい)
低レイヤ (細かく調整できるが大変)

## Slide 17
組み込み関数
アセンブリと一体一対応した関数を使う
組み込み関数
アセンブリ
svcntb
svptrue_b8
svld1_f64
cntb
ptrue p0.b, ALL
ld1d
概ね「sv + アセンブリ名 + 型」という命名規則

## Slide 18
組み込み型
svfloat64_t
レジスタにfloat64_tが詰まっているとして扱う
コンパイル時に要素数が確定しない
512ビットレジスタなら8要素
std::vector<float64_t> a;
svbool_t tp = svptrue_b64();
svfloat64_t va = svld1_f64(tp, a.data());
svbool_t
プレディケートレジスタを表す型
コンパイル時にビット長が確定しない
こんな感じに使う

## Slide 19
組み込み関数を使う
Pros
関数の呼び出し規約を気にしなくて良い
アドレッシングを気にしなくて良い
レジスタ割り当てを気にしなくて良い
コンパイラによる最適化が期待できる
Cons
組み込み関数以外の場所は制御できない
コンパイラが余計なことをする場合がある

## Slide 20
Xbyakとは
Xbyak (カイビャック)はJITアセンブラ
作者は光成(herumi)さん
実行する命令を関数単位で実行時に作る
Intelの機械学習ライブラリoneDNNなどが利用
https://github.com/herumi/xbyak
x86向け
https://github.com/fujitsu/xbyak_aarch64
Aarch64向け

## Slide 21
Xbyakの使い方
struct Code : Xbyak_aarch64::CodeGenerator {
Code() {
mov(w0, 1);
ret();
}
};
int main() {
Code c;
auto f = c.getCode<int (*)()>();
c.ready();
printf("%d\n",f());
}
Xbyak_aarch64::CodeGeneratorを継承し、コンストラクタにアセンブリに対応したコードを並べておく
テンプレートに関数のシグネチャを指定して関数へのポインタを取得
その関数を呼び出す

## Slide 22
Xbyakの動作原理
実行時にメモリを確保して、そこに実行時に命令を並べる
struct Code : Xbyak_aarch64::CodeGenerator {
Code() {
mov(w0, 1);
ret();
}
};
f:
mov w0, 1
ret
int main() {
Code c;
auto f = c.getCode<int (*)()>();
c.ready();
printf("%d\n",f());
}
その領域に実行権限をつけ、先頭アドレスを
呼び出すことで関数として使う

## Slide 23
Xbyakを使う
Pros
実行時の情報を使ったコード生成ができる
  キャッシュサイズやCPUの種類
  コンパイル時に決まらない実行時定数
書いた通りに動く
生アセンブリより書きやすい
Cons
関数の呼び出し規約やアドレッシング等のアセンブリの知識必須
ローカル変数を自分で管理する必要がある
レジスタ割り当てをする必要がある

## Slide 24
ハンズオン編
先ほどmakeしたディレクトリでmake runすればDockerの中に入ることができる
$ make run
[user@291e9d9cad93 ~]$
xbyak_aarch64_handson/sampleにサンプルコードがある
intrinsic/01_sve_length
xbyak/01_test
以下でそれぞれ動作テストをする

## Slide 25
組み込み関数編 (1)
プレディケートレジスタ (PR)
SVEのレジスタは128ビット x N
プレディケートレジスタは最低8ビット単位
→ レジスタ長は16ビット x N
512ビットならN=4なので、PRは64ビット
どの型に使うかにより、立てるビットが異なる
立てるパターンを指定できる
レジスタ長を変えて実行してみる
確認すること

## Slide 26
組み込み関数編 (2)
レジスタへのロード
確認すること
指定の先頭アドレスからまとめてレジスタにロードできる
一回の命令で複数要素まとめて演算できる
演算にマスク処理ができる
inactiveな要素に対して
  ゼロクリアする (zeroing predication)
  第一引数透過 (merging predication)
svfloat64_t型へのロードや加算を試してみる

## Slide 27
Xbyak編(1)：呼び出し規約
ABI (Application Binary Interface)が定めるものの一つ
関数を呼び出す時、引数をどうやって渡すか、返り値をどう返すかを定める
int f(int i){
return i + 1;
}
struct Code : Xbyak_aarch64::CodeGenerator {
Code() {
add(w0, w0, 1);
ret();
}
};
こんな関数を作りたい
Xbyakではこう書く
整数の第一引数がレジスタw0に渡され、返り値をw0に入れてretすることを知っている必要がある

## Slide 28
Xbyak編(3)：FizzBuzz